## Slide 1
SPI 接口层 → MMR 访问协议 → Register Read/Write → 异常/边界条件 → Reset/时序 → 覆盖率
Section | 内容 | 重点
1. Objective | 测试目标 | SPI + MMR 功能完整性
2. DUT Overview | DUT 简介 | SPI Slave + MMR
3. Interface | SPI 接口 | CS/SCLK/MOSI/MISO
4. Protocol | SPI 协议 | Mode 0/CPOL/CPHA、bit order
5. MMR Access | 寄存器访问 | Read / Write
6. Register Test | Register 验证 | RW/RO/WO/Reserved
7. Boundary Test | 边界条件 | 最小/最大地址、连续访问
8. Error Test | 异常测试 | 非法地址、错误长度、CS异常
9. Reset Test | Reset | POR/外部Reset/Reset期间SPI
10. Timing | 时序 | SCLK频率、CS建立保持
11. Stress | 压力测试 | 连续读写、随机访问
12. Coverage | 覆盖率 | Functional + Code Coverage
ID | Test Item | Description
SPI-001 | SPI Reset | Reset 后 SPI 状态机回到 IDLE
SPI-002 | SPI Write | 正常写入一个 RW MMR
SPI-003 | SPI Read | 正常读取一个 MMR
SPI-004 | Write & Readback | 写入后读取并比较
SPI-005 | RO Register | 写 RO 寄存器不应改变值
SPI-006 | Reserved Register | 访问 Reserved 地址行为符合 spec
SPI-007 | First/Last Address | 访问 MMR 地址空间边界
SPI-008 | All-0 Data | 写入 0x00000000
SPI-009 | All-1 Data | 写入 0xFFFFFFFF
SPI-010 | Alternating Data | 0xAAAAAAAA / 0x55555555
SPI-011 | Back-to-back | 连续 SPI transaction
SPI-012 | CS Toggle | CS 拉高/拉低后的状态恢复
SPI-013 | Premature CS | transaction 中途拉高 CS
SPI-014 | Invalid Address | 非法 MMR 地址访问
SPI-015 | Max SCLK | 最大 SPI clock
SPI-016 | Min SCLK | 最低 SPI clock
SPI-017 | Reset During SPI | transaction 中间发生 reset
SPI-018 | Random Access | 随机地址/数据读写
SPI-019 | Stress | 长时间连续 SPI transaction
SPI-020 | Register Sweep | 全部 MMR 地址扫描