## Slide 1: 美国证监会（SEC）S-1 招股说明书 (法律/商业证明) 24、25财年财报

## Slide 2: ALAB S-1 招股说明书/年报
S-1初始版https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1736297/000119312524040419/d285484ds1.htm
S-1修订版https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1736297/000119312524069611/d285484ds1a.htm
24财年年报https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1736297/000173629725000003/alab-20241231.htm
25财年年报https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1736297/000173629726000010/alab-20251231.htm
证据来源： 2024年3月，Astera Labs 向美国 SEC 提交的用于纳斯达克 IPO 的 S-1 招股说明书（股票代码：ALAB）。
证明内容： 在 S-1 文件的“公司概览”中，Astera Labs 在法律上明确将自身定义为 “无晶圆厂半导体公司 (Fabless semiconductor company)”。文件披露了他们在2017年从车库起步，初始资金直接投入到底层连通性硅片研发的过程，从法律层面证明了他们没有经历过“买别人芯片做外围板卡集成”的过渡期，第一天就是纯正的芯片设计原厂。

## Slide 3: 创始人履历与德州仪器（TI）基因的权威报道

## Slide 4: 安永 (EY) 年度企业家奖官方新闻稿
报道名称：Entrepreneur Of The Year 2025 award winners - Jitendra Mohan, Sanjay Gajendra and Casey Morrison
链接：https://www.ey.com/en_us/entrepreneur-of-the-year-us/meet-the-winners-and-finalists/jitendra-mohan-sanjay-gajendra-casey-morrison-astera-labs
印证内容：官方新闻稿中明确记载，Astera Labs 的三位联合创始人在共同供职于德州仪器（Texas Instruments）期间相识。他们看到了支持 AI 工作负载的连接解决方案在市场上存在巨大空白，随后离职创办了该公司。这三位创始人后续还凭借该成就斩获了 2026 年度的安永全球企业家大奖（EY World Entrepreneur Of The Year 2026）。

## Slide 5: 《福布斯》(Forbes) 商业报道
报道名称：Forbes next billion-dollar startups list has accurately predicted 100+ unicorns in 10 years
链接：https://www.forbes.com.au/news/entrepreneurs/forbes-next-billion-dollar-startups-list-has-accurately-predicted-100-unicorns-in-10-years/
印证内容：报道中指出，Astera Labs 的创始人作为首次创业者，此前均在德州仪器（Texas Instruments）工作。他们坚信现有的 GPU 和 AI 芯片连接方式无法跟上人工智能的进步步伐，以此为初衷创立了该公司。

## Slide 6: 维基百科官方词条
资料名称：Astera Labs - Wikipedia
链接：https://en.wikipedia.org/wiki/Astera_Labs
印证内容：记录了公司于 2017 年创立的历史，指出三位创始人在德州仪器工作期间，观察到现存数据中心的连接技术未跟上机器学习的演进，从而辞职并在车库里启动了这家初创公司。

## Slide 7: 新思科技（Synopsys）关于 Astera Labs 外购核心接口 IP 的官方公告

## Slide 8: 首次流片使用 Synopsys IP 的成功官宣（2019年）
报道名称：Astera Labs Accelerates PCI Express 5.0 System Deployment in Collaboration with Intel and Synopsys
链接：https://www.prnewswire.com/news-releases/astera-labs-accelerates-pci-express-5-0-system-deployment-in-collaboration-with-intel-and-synopsys-300943777.html
印证内容：这是其“自研数字核心 + 外购物理层接口 IP”的最核心商业证明。新闻稿中由 Synopsys 官方宣布，Astera Labs 使用了 Synopsys 的 PCIe 5.0 DesignWare IP 和验证 IP（Verification IP）解决方案，成功实现了其智能重定时器（Smart Retimer SoC）的首次流片即成功 (first-pass silicon success)。

## Slide 9: 超高速网络与 UALink IP 的最新生态协作（2024年底）
报道名称：Synopsys Announces Industry's First Ultra Ethernet and UALink IP Solutions to Connect Massive AI Accelerator Clusters
链接：https://www.prnewswire.com/news-releases/synopsys-announces-industrys-first-ultra-ethernet-and-ualink-ip-solutions-to-connect-massive-ai-accelerator-clusters-302328392.html
印证内容：随着产品线向高速 Fabric 交换芯片与线缆延伸，Synopsys 在发布用于连接海量 AI 加速器集群的最新 Ultra Ethernet（超以太网）与 UALink IP 时，明确将 Astera Labs 与 AMD 等巨头并列为扩大该生态的行业领导者。稿件中直接引用了 Astera Labs 技术与生态系统 Fellow Chris Petersen 对这套全新接口 IP 方案交付的祝贺与背书。

## Slide 10: 梳理 Astera Labs 目前四大 核心产品线（星座系列：Aries、Leo、Scorpio、Taurus）

## Slide 11
1. Aries
产品名称： PCIe/CXL 智能重定时器与变速箱 (Smart DSP Retimers & Gearboxes)
基本芯片架构 (核心模块)：
  超高速 DSP SerDes 核心： 采用全数字 DSP 引擎进行多阶自适应前馈/判决反馈均衡（FFE/DFE），专门应对 64 GT/s 等极高波特率下的复杂信号重构。
  Smart Gearbox (速率与协议转换引擎)： 硬件级的无损状态机，负责在不同 PCIe 版本间进行全线速吞吐（例如 PCIe 6.x Flit-mode 与早期 Non-Flit-mode 之间的无缝翻译）。
  遥测与诊断微控制器： 挂载于 COSMOS 软件体系的专用片内处理器，内置 LTSSM 记录器和非破坏性硬件眼图扫描 (RX Margining) 电路。
核心卖点： * 信号延伸： 在极高损耗信道下，通过强大的 DSP 算法将 PCIe 5.0/6.0 的有效信号传输距离提升高达 3 倍。
  利旧降本： 允许老旧架构的 CPU/主板无缝对接最新一代高速加速器。
基本应用领域： AI 服务器节点内的高速总线连接，特别是 CPU 与 GPU、各类加速卡之间的端到端 PCIe/CXL 互联。
产品应用方式： 芯片直接贴片于服务器主板 (Motherboard)，或集成在转接板 (Riser cards) 与扩展卡上。

## Slide 12
2. Leo
产品名称： CXL 智能内存控制器 (CXL Smart Memory Controllers)
基本芯片架构 (核心模块)：
  低延迟数据路径中枢： 前端集成最高 x16 通道的 PCIe/CXL 接口控制器，后端集成支持单颗 2 通道最高 5600 MT/s 的 DDR5 内存控制器，打通计算与存储的高速直连。
  分层池化引擎 (Pooling & Sharing Engine)： 在高级的 P-Series 芯片中硬化的动态寻址模块，支持跨节点分配内存资源。
  高级 RAS 微控制器： 独立纠错单元，提供 RDIMM 级别的故障隔离与企业级高可用性管理。
核心卖点： * 打破“内存墙”： 极大拓展了单节点的内存容量（最高可扩展 2TB），并解耦了 CPU/GPU 与内存条的强绑定关系。
  降本增效： 让昂贵的 HBM 显存专注于高算力操作，而将大容量需求转移到便宜的 DDR5 内存池中。
基本应用领域： 大语言模型 (LLM) 分布式推理（特别是对内存容量要求极高的 KV Cache 阶段）、AI 训练内存扩展。
产品应用方式： * 标准插卡： 制成标准的 PCIe x16 CEM 扩展卡 (如 Leo A-Series)，卡上自带多个内存插槽，直接插进服务器使用。
  模块化集成： 芯片及配套电路做成夹层卡或集成于服务器主板。

## Slide 13
3. Scorpio
产品名称： 智能 Fabric 交换芯片 (Smart Fabric Switches)
基本芯片架构 (核心模块)：
  无阻塞交叉开关矩阵 (Non-blocking Crossbar)： 超宽数据通道（高达 320 Lanes），提供端到端的线速直通能力，将内部拥塞降至极低。
  定制化拓扑加速层： 包含负责混合流量调度的 P-Series 路由引擎，以及专攻大规模同构 GPU 后端连接的 X-Series 数据面。
  Hypercast™ 网络内计算引擎 (In-Network Compute)： 芯片内部硬化的数据复制与聚合模块，直接在交换层进行简单算术逻辑运算。
核心卖点： * 极低延迟单跳互联： 允许庞大的 AI 集群在一个拓扑层级内完成点对点通信，消除多级路由带来的延迟瓶颈。
  算力卸载： 通过硬件引擎接管 AllGather、AllReduce 等集群通信操作，释放宝贵的 GPU 算力用于纯粹的模型训练。
基本应用领域： 云端 AI 算力集群的 Scale-up (向上扩展)，针对 GPU-to-GPU 的高速 Fabric 组网（对标/补充 NVLink 等专有协议）。
产品应用方式： 作为核心交换 ASIC 芯片，被服务器厂商直接集成部署在 AI 集群的加速基板 (Baseboard) 或独立机架交换机设备中。

## Slide 14
4. Taurus
产品名称： 以太网智能线缆模块芯片 (Ethernet Smart Cable Modules)
基本芯片架构 (核心模块)：
  以太网定制 DSP SerDes 核心： 专为 200/400/800GbE 复杂以太网环境优化的 DSP 架构，重点补偿 100G/Lane PAM4 速率下铜线缆带来的极高插入损耗与近端串扰。
  聚合/解聚合模块 (Aggregation/Disaggregation)： 硬件级的多通道速率拆分与组合引擎（MAC/PHY 联合机制）。
  穿透式直通数据路径： 摒弃深度抓包分析，仅做物理层的信号调理，极大缩短数据过境时间。
核心卖点： * 超低延迟： 端到端延迟被强制控制在 100ns 以内，这对于数据中心网络至关重要。
  智能速率匹配： 允许两端设备在不对等速率下（如 200G 网卡连 400G 交换机端口）即插即连，自动完成协议与波特率转换。
基本应用领域： 数据中心 Scale-out (向外扩展) 网络互联，主要用于顶层交换机 (ToR) 向下连接各服务器节点上的智能网卡 (NIC)。
产品应用方式： 芯片集成在外围器件极少的小型桨接板 (Paddle card) 上，整体封装在有源电缆 (AEC) 的两端接头内，作为即插即用的智能线缆售卖。