## Slide 1
AI 互联接口综合研究报告
竞品分析 · 技术路线 · CXL 内存解耦 · 交换芯片 · 市场定位
汇报人：葛良晨
2026年06月23日

## Slide 2
汇报大纲
1
调研背景与动机
2
结构性瓶颈与 Fabless 切入方向
3
CXL 协议与内存解耦
4
CXL 产品与生态 (Rambus / 澜起 / Marvell / XConn)
5
物理层：Retimer 与 Smart Cable
6
交换芯片：市场格局与国产突破
7
竞争格局与全产品线评估
8
供应链、生态与总结

## Slide 3
Part 1
调研背景与动机

## Slide 4
研究背景
• AI 大模型训练/推理对互联带宽的需求呈指数级增长
• PCIe 6.0 (64 GT/s) 与 CXL 3.x 成为下一代互连标准
• GPU 峰值算力增速远超内存带宽与互联带宽增速
• 国产替代浪潮下，国内厂商加速布局 Retimer / Switch / CXL 芯片
核心问题
• • 数据传输能力不足导致计算单元有效利用率下降
• • 系统瓶颈已从「计算受限」转向 Memory Wall / IO Wall / Power Wall
• • 各细分赛道的技术壁垒与市场格局如何？
• • 国产厂商的竞争定位与差异化优势在哪？
⚠ AI 集群规模从千卡向万卡演进，互联瓶颈成为系统性能的关键制约因素

## Slide 5
Part 2
结构性瓶颈与 Fabless 切入方向

## Slide 6
结构性瓶颈与 Fabless 团队的进入空间
🔧 基本判断：数据移动开销已超过计算开销
• GPU 峰值算力增速远超内存带宽与互联带宽增速
• 系统瓶颈已从「计算受限」转向多维瓶颈
• Memory Wall / IO Wall / Power Wall
• Thermal Wall / Network Congestion / Rack-Level Sync
• 这些瓶颈领域高度碎片化，大型厂商缺乏优先投入动力
• GPU 厂商关注毛利率更高的计算芯片，不愿深入 PHY 层
🌐 约束条件：避免与 NVIDIA 软件生态直接竞争
• 不涉足 AI GPU / 大模型训练芯片 / 通用推理 ASIC
• NVIDIA 的竞争壁垒不仅是硬件，更是整个生态：
• CUDA + NCCL + TensorRT + PyTorch 集成
• 云平台适配 + 供应链控制的整体体系
• Fabless 团队应聚焦 NVIDIA 生态覆盖不到的细分瓶颈
• 技术方向选择应从 Hyperscaler 的核心瓶颈出发

## Slide 7
五个技术方向总览
方向 | 技术逻辑 | 大型厂商投入不足原因 | 核心壁垒
Retimer / Smart Cable | PCIe 6/7 PAM4 信号衰减严重 | 毛利率偏低、PHY 层定位 | SI Validation + 系统兼容性
CXL Memory Controller | 推理场景显存容量不足 | CXL 软件生态尚未成熟 | 软件栈 + NUMA 调度优化
Optical 控制 ASIC | 铜互联接近物理极限 | 难点在 Mixed Signal + DSP | PHY calibration + 研发周期长
Telemetry ASIC | 集群可观测性不足 | 硬件-系统软件交叉领域 | 需与云厂商深度联调
Power / VRM 控制 | 单机架功耗 200-300kW | 传统 PMIC 未针对 AI 优化 | rack-level 系统理解
方向优先级: ① AI Retimer / Smart Cable > ② AI Infra Telemetry > ③ 专用 CXL Controller > ④ Optical ASIC > ⑤ Power Delivery

## Slide 8
Part 3
CXL 协议与内存解耦

## Slide 9
CXL：让内存「飞出」主板的开放标准
📡 CXL 是什么
• Intel 牵头，AMD/ARM/NVIDIA/Google/Microsoft 共同支持的开放式互联标准
• 底层构建在 PCIe 5.0/6.0 物理通道之上
• 支持 CXL 的设备直接插在标准 PCIe 插槽
• 核心创新：引入内存语义和缓存一致性协议
• CPU/GPU/加速器像访问本地内存一样直接访问彼此内存
• 告别传统 PCIe 设备的多次数据拷贝 → 延迟大幅降低
⚡ 解决的终极问题
• 内存解耦：内存不再被「锁死」在主板 DIMM 插槽上
• 可以「飞」到机架任何位置
• 让多台服务器共享同一片物理内存
• 传统架构：CPU → DDR 本地总线，插满即止
• CXL 架构：CPU → PCIe/CXL → CXL 内存设备 → DDR × N

## Slide 10
CXL.mem vs RDMA：数据通路的本质差异
📦 RDMA：消息传递语义 (Message-based)
• CPU → 内存 → 组装网络包 → NIC 网卡处理 QP & Doorbell
• → 交换机 → NIC → 拆包 → 内存 → CPU
• 延迟：1~5 μs
• 多级拷贝 + 协议栈开销
⚡ CXL.mem：Load/Store 内存语义
• CPU 执行 Load/Store 指令 → Cache Miss
• Home Agent → CXL Root Complex 路由
• → CXL.mem Flit 硬件封装 (64B 缓存行)
• → CXL Switch 硬件路由转发 → Type-3 设备执行
• → 数据原路返回 CPU Cache
• 延迟：100~300 ns — 零网卡、零拆包、零协议栈

## Slide 11
Leo：让 CXL 落地的智能内存控制器
Leo 是什么
• Astera Labs 专为 CXL 标准研发的智能内存控制器芯片
• 一端通过 CXL 协议接 PCIe 插槽，另一端接成排普通 DDR 内存条
• CPU「误以为」远端内存就是原生本地内存 → 超级转接头
痛点一：内存容量瓶颈 → E-Series 内存扩展
• LLM 推理/训练不缺算力，缺内存；模型参数动辄几百 GB
• Leo 让服务器通过 PCIe 插槽继续加内存，单台容量翻倍
痛点二：内存闲置孤岛 → P-Series 内存池化
• Server A (AI任务内存爆满) + Server B (70%闲置) → CXL 共享内存池
• 按需划出，用完收回 → 消除 Stranded Memory，大幅降低 TCO

## Slide 12
CXL 内存池化：业界代表案例
厂商 | 产品/方案 | 物理实现 | 数据通路关键点
Astera Labs | Leo CXL 内存控制器 + Aries Retimer | AEC 线缆 + E3.S 内存扩展模块 | Retimer CDR 恢复 PAM4 信号
Samsung/SK Hynix | CMM-D / CXL 内存模块 | E3.S 热插拔 + 自研 CXL 控制器 + DDR5 | CXL Flit 直接译为 DDR5 RAS/CAS
UnifabriX | CXL 3.0 Smart Memory Node | 2U 独立硬件 + CXL Switch + 大容量内存 | Switch 硬件路由 + Fabric Manager 动态重分配
Ayar Labs | TeraPHY 光学 I/O 芯粒 (CPO) | 硅光 Chiplet 与 CPU/Switch 同基板封装 | 电信号 → 毫米内转光 → 单模光纤跨 50m
阿里云 | 磐久 CXL + LPO 直驱光模块 | LPO 去 DSP 光模块 + 自研 CXL 控制器 | CXL 时钟直接驱动光器件，省 DSP 延迟
层级划分: 机架内(铜): Astera/Samsung/SK Hynix 已量产 | 系统级池化: UnifabriX | 跨机柜(光): Ayar/阿里云指明终局

## Slide 13
Part 4
CXL 产品与生态 (Rambus / 澜起 / Marvell / XConn)

## Slide 14
Rambus CXL 3.1 Controller IP
▸ PHY：PCIe 6.1 64 GT/s，Rambus 自研或用户自定义 PIPE 兼容 SerDes
▸ 协议：CXL 3.1 完整支持 (CXL.io / CXL.mem / CXL.cache)
▸ 特点：IP 核支持参数化配置，灵活适配不同应用场景
▸ 验证：提供基于兼容 FPGA SerDes 的参考设计，便于快速 FPGA 原型验证
💡 核心亮点
✦ 完整 CXL 3.1 IP 解决方案
✦ 参数化配置 + FPGA 快速原型
✦ 降低芯片设计门槛

## Slide 15
澜起 M88MX6852 — CXL 3.2 Type 3 内存扩展控制器 (MXC)
▸ 协议：CXL 1.1 / 2.0 / 3.2，支持 CXL.mem 和 CXL.io
▸ 速率：PCIe 6.2 物理层，最高 64 GT/s (x8)
▸ 内存：DDR5 最高 DDR5-8000，支持 UDIMM / RDIMM / On-board DRAM
▸ 集成：内置 CXL 控制器 + DDR 控制器 + RISC-V 微处理器
▸ RAS：丰富的 RAS 功能
▸ 封装：1211-ball FCBGA
💡 核心亮点
✦ 全球首款 MXC 芯片，CXL 3.1 送样
✦ 部分节点全球领跑
✦ 内存池化 + KV Cache pooling
✦ RISC-V 内置处理器灵活管理
应用场景: 内存 AIC 扩展卡、EDSFF 内存模组、内存数据库、云基础设施、AI/ML 负载

## Slide 16
Marvell Structera CXL 产品线
🔧 Structera A — 近存加速器
• 目标: 高带宽应用 (DLRM / ML / AI)
• PCIe 5.0 / CXL 2.0 x16
• 4 通道 DDR5 6400 MT/s
• 16× Arm Neoverse V2 @ 3.2 GHz
• 带宽 200 GB/s，容量至 4 TB
• 5nm 制程
📦 Structera X — 内存扩展控制器
• 目标: 高容量应用 (内存数据库等)
• PCIe 5.0 / CXL 2.0 1x16 或 2x8
• X2404: 4 通道 DDR4 3200, 12 条 DIMM
• X2504: 4 通道 DDR5 6400 MT/s
• 支持双 CPU 同时访问
• 内联 LZ4 压缩 + AES-XTS 256 加密

## Slide 17
XConn Technologies — CXL / PCIe 交换机芯片
XC50256 CXL 2.0 Switch
• 世界首款 CXL 2.0 / PCIe Gen 5.0 交换机芯片
• 完全兼容 CXL 2.0/1.1 与 PCIe Gen 5.0
• 支持 CXL.io / CXL.mem / CXL.cache
• CXL Fabric Manager + MLD + 多虚拟交换机 (VCS)
• 总计 32 端口 (含 Bifurcation)，256 Lane
• 交换容量 2,048 GB/s
• 业内最低端口到端口延迟
• 完整 RAS: ECC/Parity, DPC, Hot-Plug, Data Poisoning
XC51256 PCIe Gen 5.0 Switch
• 纯 PCIe 交换机芯片
• 业内最低延迟 + 业界最大 Lane 数: 256 Lane
• x8/x16 端口 Bifurcation，最多 32 端口
• 虚拟交换机 + 非透明桥 (NTB) + 多主机 IO 共享
• Hot-Plug / Hot-Add / Hot-Remove / Surprise-Plug
• 内嵌逻辑分析仪 (ELA) + Debug GUI 诊断
• 接口: I2C, SPI, UART, GPIO, JTAG, SRIS/SRNS

## Slide 18
Part 5
物理层：Retimer 与 Smart Cable

## Slide 19
澜起科技 M88RT61632 — 核心规格
▸ 通道数：16 通道 PCIe 6.x / CXL 3.x Retimer
▸ 最大速率：64 GT/s（自研 PAM4 SerDes）
▸ 链路预算：高达 43 dB
▸ 封装：354-ball FCCSP 业界主流封装
▸ 分叉模式：1×16, 2×8, 4×4, 最多 8×2
▸ 兼容性：向下兼容 64/32/16/8/5/2.5 GT/s
▸ 低功耗：L0P / L1PM 低功耗模式
▸ 管理接口：SMBus / I3C 管理 + SPI/EEPROM 固件
💡 核心亮点
✦ 全球第 2 家推出 PCIe 6.0 Retimer
✦ 自研 64 GT/s PAM4 SerDes IP
✦ 链路预算 43 dB 反超 Astera (~36 dB)
✦ 2025 年营收 54.56 亿元 (+49.9% YoY)

## Slide 20
澜起 Retimer 产品线全貌
产品代 | 状态 | 关键指标 | 市场地位
PCIe 4.0 Retimer | 已量产 | — | 进入较晚，份额较小
PCIe 5.0 / CXL 2.0 | 已量产 | 32 GT/s，出货超百万颗(2024) | 全球第2，市占率~10.9%
PCIe 6.x / CXL 3.x | 送样中 | M88RT61632, 64 GT/s, 43 dB | 全球第2家推出
PCIe 7.0 Retimer | 研发中 | 128 GT/s 目标 | 与 Astera 同步研发
PCIe Switch | 研发中 | — | 国内空白填补
以太网 PHY Retimer | 研发中 | — | 新赛道布局
📌 核心壁垒: 自研 64 GT/s PAM4 SerDes IP — 国内极少数掌握该核心技术的厂商

## Slide 21
代表产品对比：澜起 vs Astera Labs vs 谱瑞
指标 | 澜起 M88RT61632 | Astera Aries (PCIe 6) | 谱瑞 PS8926
速率 | 64 GT/s PAM4 | 64 GT/s PAM4 | 32 GT/s (PCIe 5.0)
通道数 | 16 | 16 | 16
链路预算 | 高达 43 dB | ~36 dB | ~36 dB
协议 | PCIe 6.x / CXL 3.x | PCIe 6.x / CXL 3.x | PCIe 5.0 / CXL 2.0
SerDes | 自研 PAM4 IP | 自研 DSP | 自研
送样时间 | 2025.01 | 2024 (业界首家) | 已量产
软件生态 | GUI + SDK | COSMOS 遥测套件 | 基础工具
📌 关键差距：Astera 先发 ~10 个月，COSMOS 软件生态构成最大护城河；澜起在链路预算 (43 dB) 上反超。

## Slide 22
AEC 产业链格局与速率演进
产业链双层结构
• 互连与线缆方案大厂: Credo (AEC先驱，主导HiWire联盟)、Amphenol/Molex (全球巨头)、FS/Approved Networks
• 核心芯片供应商: Marvell/Broadcom (网络芯片双雄)、Astera Labs/Point2 (专注高速互连信号调理)
AEC vs DAC vs AOC 核心区别
• DAC (无源): 极低成本，但 800G 时距离压缩至 2.5m 内，无法跨机柜
• AEC (有源): 两端内嵌 Retimer 芯片 (CDR + 均衡)，功耗 6~12W，距离延伸至 7m
• AOC (有源光缆): 距离最长 (>100m)，成本最高，功耗最大
速率演进: 400G (56G PAM4, 7m) → 800G (112G PAM4, 5~7m) → 1.6T (224G PAM4, 2.5~3m)
⚠ AEC 填补了短距铜缆 (DAC) 与长距光纤 (AOC) 之间的关键空白 — 400G/800G 已大规模商用，1.6T 进入量产初期

## Slide 23
Astera Labs Aries Smart Cable Module
🔧 产品定义与定位
• Aries Retimer IC + 外围组件集成于 paddle card
• 嵌入 AEC 线缆两端
• 支持直连电缆 (Straight) 和扇出电缆 (Breakout)
• PCIe 5.0: 最远 7 米；PCIe 6.x: 最远 6 米
• 支持 64/32/8/5/2.5 GT/s，自动链路均衡
• 灵活分叉：1×16, 2×8, 4×4, 8×2
⚡ 高级特性
• 自动方向检测：对称电缆设计，即插即用
• 自动极性校正 + Lane Reversal 支持
• 支持热插拔 (Hot Plug / Hot Un-plug)
• 接收端 Lane Margining (时序 + 电压)
• 协议层 Loopback + PRBS 生成/检查
• 不停机固件升级 (Non-disruptive FW Update)
• COSMOS 遥测套件：实时监控眼图张开度

## Slide 24
Astera Labs Taurus — 以太网 AEC
产品定义
• 面向以太网 Scale-Out 场景的有源铜缆模块 (ACC)
• 集成于 QSFP-DD / QSFP-DD800 / OSFP 标准接口
• 替代粗重无源 DAC 和高成本 AOC，填充 3m 内成本最优区间
• 支持 200G / 400G / 800G 三代速率
物理性能
• 线速率：100G PAM4 / 50G PAM4 / 25G NRZ；最远 3 米
• 端到端延迟 < 100 ns；功耗比 AOC 低高达 50%
高级特性
• 每通道独立控制；深度线缆诊断 (眼图 + PRBS + loopback)
• 安全固件加载 + 不停机固件升级；符合 CMIS 通用管理接口规范

## Slide 25
Credo Semiconductor：全栈互联方案
产品线 | 代表产品 | 核心指标 | 状态
Blue Heron Retimer | 224G 多协议 Retimer | 3nm, UALink/ESUN/Ethernet, 40+ dB | 2026.01 送样, CQ3 量产
ZeroFlap AEC | 有源电缆 (100G~1.6T) | 市占率 ~88%, 7m, 功耗降 50% | 已量产, PCIe 6 AEC 送样
Cardinal DSP | 1.6T 光学 DSP | 3nm, 224G PAM4, EML+硅光驱动 | 已送样
PCIe Gen6 Retimer | PCIe/CXL Retimer | sub 7ns, 11W, 40 dB | 设计赢单, FY27 贡献
OmniConnect | 112G VSR SerDes / Gearbox | 超短距, 低功耗 | FY28 量产
ZeroFlap Optics | 800G 光收发模块 | PILOT 链路预测, 1000×可靠性 | 2026.03 推出
财务: FY2025 $4.37亿 → FY2026E ~$9.85亿 (+125%) | 5大支柱: AEC+Optical DSP+Retimer+SerDes IP+Gearbox | TAM > $100亿

## Slide 26
Astera Labs 产品矩阵与国内竞争对标
Astera 产品 | 核心痛点 | 国内对标企业 | 竞争状态
Aries (Retimer) | 物理层高速信号衰减 | 澜起科技、谱瑞 (Parade) | 国内头部已量产 PCIe 5.0，研发 6.0
Leo (CXL 内存控制器) | 内存容量扩展与池化 | 澜起科技 | 全球领跑阵营，CXL 3.1 送样
Scorpio (交换芯片) | 多 GPU/节点复杂路由 | 芯动科技、澜起科技(研发中) | 120 通道 PCIe 5.0 交换芯片已落地
Taurus (智能 AEC) | 机架内线缆降本降功耗 | 兆龙互连、瑞可达、澜起科技 | 400G/800G AEC 制造成熟
⚠ 客观差距: ① 软件生态护城河 (COSMOS) — 管理数万条链路 | ② 超大规模实战检验 — Astera 在 AWS/微软万卡集群中历经考验

## Slide 27
Part 6
交换芯片：市场格局与国产突破

## Slide 28
PCIe Switch：LLM 万卡集群的「超级立交桥」
📊 市场格局：从垄断到国产突围
• 国际巨头: Broadcom + Microchip 长期垄断中高端
• Broadcom 在 AI 服务器占据绝对主导
• Astera Labs Scorpio 系列全球领先
• 国产破局: 2025~2026 成为落地元年
• PCIe 5.0 世代密集突破流片 + 商用部署
🎯 三大核心应用场景
• GPU 高速互联: CPU/GPU/NIC/NVMe 间动态调度
• 消除带宽瓶颈，支持 All-Reduce 参数同步
• 资源池化 (CDI): 物理分区/虚拟化灵活分配资源
• 对等通信 (NTB): GPU Direct，绕过 CPU 直连

## Slide 29
国内代表企业对比
公司 | 核心产品 | 进展 (截至 2026) | 生态与合作
芯动科技 | GX9120: 120 通道 PCIe 5.0 | 2026.02 首发, 115ns 延迟, 16卡全互联 | 国产主流服务器适配导入
数渡科技 | 104 通道 PCIe 5.0 Switch | 2026 初批量部署，联通星罗京津冀平台 | 深度绑定华为昇腾 (910B/950)
井芯微电子 | JXW8848 全国产自主 Switch | 2025 下半年量产，全链路自主可控 | AI 智算中心 + 高安全等级设备
澜起科技 | PCIe 5.0/6.0 Retimer | Retimer 细分赛道全球领先 | 配合 PCIe Switch 解决信号完整性
万通发展 2025 下半年斥巨资控股数渡科技 — 资本市场对国产高速互联芯片赛道高度认可

## Slide 30
芯动科技 GX9120 — 全球首款 120 通道 PCIe Gen5 Switch
▸ 通道/端口：120 条 PCIe Gen5 通道，30 个可灵活配置端口
▸ 速率：单通道 32 GT/s，全交叉非阻塞交换架构
▸ 延迟：超低延迟 115 ns（纳秒级）
▸ SerDes：多级 FFE + 自适应 CTLE + 14 级 DFE，36 dB
▸ GPU 互联：支持 16 卡 GPU 高效率互联
▸ 模式：多主机 / 端到端 / 非透明传输 (NTP)
▸ 安全：安全引擎 + PUF 物理不可克隆密钥 + 软件防火墙
▸ 温度：宽温 -40~+105°C, 全链路冗余纠错
💡 核心亮点
✦ 全球首款 120 通道 PCIe Gen5 Switch
✦ 填补国产空白
✦ 对标 Broadcom，填补 144/104 市场空白
✦ 全自研底层 IP (MAC + SerDes PHY)
✦ 已前瞻布局 PCIe 6.0 / CXL 3.0 Switch

## Slide 31
代表产品对比：芯动 vs Astera vs Broadcom
指标 | 芯动 GX9120 | Astera Scorpio P | Broadcom (对标)
通道数 | 120 | 32~320 | 104 / 144
端口数 | 30 可配置 | 全矩阵配置 | —
协议 | PCIe Gen5 | PCIe 5.0 / CXL | PCIe Gen5
延迟 | 115 ns | 超低延迟 | —
SerDes | 14 级 DFE, 36 dB | 自研 DSP | 自研
安全 | PUF + 防火墙 | Secure Boot + RoT | —
特色 | NTP 热插拔, 16 GPU | Hypercast, In-Network Compute | —
战略意义: 芯动扎根底层 IP 近 20 年，GX9120 打破博通/微芯长期垄断，已前瞻布局 144 通道 PCIe 6.0 / CXL 3.0 Switch

## Slide 32
Part 7
竞争格局与全产品线评估

## Slide 33
技术壁垒与市场格局
🔧 硬件壁垒
• SerDes IP: 64 GT/s PAM4 高速串行接口设计，国内仅澜起等极少数掌握
• 信号完整性验证: 43 dB 链路预算下 DSP 均衡/DFE/CDR 综合调优
• 互操作性认证: 跨 CPU/GPU/SSD/NIC 多厂商兼容性测试矩阵
• PCI-SIG 合规: PCIe 6.0 认证流程复杂，周期长
🌐 生态壁垒
• COSMOS 软件: Astera 的遥测/诊断/OTA 套件是真正护城河
• 客户绑定: Astera 已深度集成 NVIDIA/AWS/Meta 系统
• 先发时间差: Astera 领先 ~10 个月量产 PCIe 6.0
• 固件迭代: 大规模部署中的 bug 修复和性能调优需时间积累

## Slide 34
全产品线竞争力矩阵
产品线 | 技术成熟度 | 市场空间 | 壁垒高度 | 团队匹配 | 时机窗口 | 综合评级
Retimer / Smart Cable | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | A
Smart Switch | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | B+
CXL 内存控制器 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | A-
SuperNIC | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | B
D2D PHY IP | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★ | B
硅光 / CPO | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★ | B+

## Slide 35
澜起科技：财务表现与战略定位 (2025 年报)
2025 年核心财务数据
• 总营收 54.56 亿元 (+49.9% YoY)
• 归母净利润 22.36 亿元 (+58.4%)
• 互连类芯片收入 51.39 亿元 (+53.4%)，占 94.2%
• 互连芯片毛利率 65.6%
• 2026E 券商预测营收 75.07 亿 (+37.6%)，2027E 95.62 亿
战略卡位
• 国内唯一在 Retimer + CXL MXC + AEC 全面对标 Astera 的厂商
• 内存接口芯片 (RCD/DB/MRCD/MDB/CKD) 全球市占率 ~45%
• 「内存互连 + 高速运力」双轮驱动
• CXL 3.1 MXC 芯片已送样，部分节点全球领跑
⚠ 与 Astera 的差距: Astera 2025 收入 $8.525 亿 (+115%)，净利润 $2.19 亿，市值 ~$230 亿。澜起市值 ~2200亿 RMB，Retimer 市占率差距显著

## Slide 36
Part 8
供应链、生态与总结

## Slide 37
关键供应链环节
🔧 上游依赖
• SerDes IP: 核心壁垒，澜起自研掌握
• 晶圆代工: 成熟制程 (16/12/7nm)，不依赖最先进节点
• 封装: FCCSP 业界主流，不依赖 CoWoS 先进封装
• 测试设备: Keysight/Tektronix/Viavi
• PCIe 6.0 验证复杂度指数上升
🌐 下游客户
• 云厂商: 国内头部 CSP (阿里/腾讯/字节)
• 服务器 OEM: 浪潮/新华三/联想
• GPU/AI 芯片厂商: 国产 GPU 互联需求
• 线缆/模块厂商: AEC 有源线缆集成

## Slide 38
主要并购与融资事件
事件 | 金额 | 时间 | 战略意图
Marvell 收购 XConn | $5.4 亿 | 2026 | 混合交换芯片 (Apollo 2)，打造开放 Fabric
Marvell 收购 Celestial AI | $32.5 亿 | 2026 | 光子 Fabric 技术，挑战 NVLink 生态
Ayar Labs E 轮 | $5 亿 | 2026.03 | CPO 光引擎量产，估值 $37.5 亿
Enfabrica C 轮 | $1.15 亿 | 2026 | SuperNIC ACF-S 芯片，3.2 Tbps
Eliyan 战略融资 | $5000 万 | 2025 | 标准封装 D2D，AMD/ARM/Samsung 参投
2026 年 AI 互联领域并购融资空前活跃，Marvell 两笔重大收购合计 ~$38 亿

## Slide 39
总结与建议
1
PCIe Retimer 市场呈现双寡头格局：Astera (86%) 与澜起 (10.9%) 合计占 96.9%，国产替代空间巨大
2
CXL 内存池化与 AI 集群互联是未来 3-5 年最高确定性增长赛道，澜起在 MXC 领域全球领跑
3
交换芯片领域国产破局加速：芯动 GX9120 (120通道) 打破 Broadcom/Microchip 垄断，资本市场高度认可
📌 建议重点关注：澜起科技 (Retimer + CXL MXC + AEC 全面布局)、芯动科技 (交换芯片破局者)、以及 Credo/Astera 等海外龙头的技术演进方向。国内短板在软件生态 (COSMOS) 和超大规模实战验证，需持续投入。

## Slide 40
谢谢！欢迎提问
葛良晨
2026年06月23日