## Slide 1
LLM 互联接口产品线调研
竞品分析 · 技术路线 · 市场定位
汇报人：葛良晨
2026年06月23日

## Slide 2
汇报大纲
1
调研背景与目标
2
产品线总览
3
物理层：Retimer 与 Smart Cable
4
交换芯片与 CXL 控制器
5
SuperNIC 与 Chiplet 互联
6
竞争格局与市场分析
7
总结与建议
1

## Slide 3
Part 1
调研背景与目标

## Slide 4
Part 2
产品线总览

## Slide 5
Part 3
物理层：Retimer 与 Smart Cable

## Slide 6
Part 4
交换芯片与 CXL 控制器

## Slide 7
Part 5
SuperNIC 与 Chiplet 互联

## Slide 8
Part 6
竞争格局与市场分析

## Slide 9
Part 7
总结与建议

## Slide 10
调研背景
• AI 大模型训练/推理对互联带宽的需求呈指数级增长
• PCIe 6.0 (64 GT/s) 与 CXL 3.x 成为下一代互连标准
• 国产替代浪潮下，国内厂商加速布局 Retimer / Switch / CXL 芯片
• 核心问题
• • 各细分赛道的技术壁垒与市场格局如何？
• • 国产厂商的竞争定位与差异化优势在哪？
• • 未来的技术演进路线与投资机会？
⚠ AI 集群规模从千卡向万卡演进，互联瓶颈成为系统性能的关键制约因素

## Slide 11
技术壁垒与市场格局
🔧 硬件壁垒
• SerDes IP：64 GT/s PAM4 高速串行接口设计
• 信号完整性验证：43 dB 链路预算下 DSP 均衡、DFE、CDR 综合调优
• 互操作性认证：跨 CPU/GPU/SSD/NIC 多厂商兼容性测试
• PCI-SIG 合规：PCIe 6.0 认证流程复杂，周期长
🌐 生态壁垒
• COSMOS 软件：Astera 的遥测/诊断/OTA 套件是真正护城河
• 客户绑定：Astera 已深度集成 NVIDIA/AWS/Meta 系统
• 先发时间差：Astera 领先 ~10 个月量产 PCIe 6.0
• 固件迭代：大规模部署中的 bug 修复和性能调优需要时间积累

## Slide 12
澜起科技 M88RT61632 — 核心规格
▸ 通道数：16 通道 PCIe 6.x / CXL 3.x Retimer
▸ 最大速率：64 GT/s（自研 PAM4 SerDes）
▸ 链路预算：高达 43 dB
▸ 封装：354-ball FCCSP 业界主流封装
▸ 分叉模式：1×16, 2×8, 4×4, 最多 8×2
▸ 兼容性：向下兼容 64/32/16/8/5/2.5 GT/s
▸ 低功耗：L0P / L1PM 低功耗模式
▸ 管理接口：SMBus / I3C 管理 + SPI/EEPROM 固件
💡 核心亮点
✦ 全球第 2 家推出 PCIe 6.0 Retimer
✦ 自研 64 GT/s PAM4 SerDes IP — 国内极少数掌握
✦ 链路预算 43 dB 反超 Astera (~36 dB)
✦ 2025 年营收 54.56 亿元 (+49.9% YoY)

## Slide 13
代表产品对比：澜起 vs Astera Labs vs 谱瑞
指标 | 澜起 M88RT61632 | Astera Aries (PCIe 6) | 谱瑞 PS8926
速率 | 64 GT/s PAM4 | 64 GT/s PAM4 | 32 GT/s (PCIe 5.0)
通道数 | 16 | 16 | 16
链路预算 | 高达 43 dB | ~36 dB | ~36 dB
协议 | PCIe 6.x / CXL 3.x | PCIe 6.x / CXL 3.x | PCIe 5.0 / CXL 2.0
SerDes | 自研 PAM4 IP | 自研 DSP | 自研
送样时间 | 2025.01 | 2024 (业界首家) | 已量产
低功耗 | L0P + L1PM | 低功耗设计 | 支持
软件生态 | GUI + SDK | COSMOS 遥测套件 | 基础工具
📌 关键差距：Astera 先发 ~10 个月，COSMOS 软件生态构成最大护城河；澜起在链路预算 (43 dB) 上反超。

## Slide 14
总结与建议
1
PCIe Retimer 市场呈现双寡头格局，Astera (86%) 与 澜起 (10.9%) 合计占 96.9%
2
国产替代空间巨大，但生态壁垒 (软件/客户绑定) 是最大挑战
3
CXL 内存池化与 AI 集群互联是未来 3-5 年高确定性增长赛道
📌 建议重点关注：澜起科技 (Retimer + CXL)、芯动科技 (交换芯片)、以及硅光/CPO 等前沿技术布局。